FAAY systeemplafond GP22VO

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.31				PANELENPLAFONDS

44.31.10-i		PANELENPLAFOND, GIPSPLAAT

0.  	PANELENPLAFOND

Onzichtbare draagconstructie waarbij de panelen over de flens

worden geschoven.

Panelen:

-	panelen in alle richtingen symmetrisch monteren.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		GIPSPLAAT PLAFOND

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: plafondsysteem GP22VO.

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

Paneeldikte (mm) : 	22.

Moduulmaat (mm):	600.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Steenwoldikte (mm): 65 (45kg/m3)

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	75 (incl. 65mm steenwol onder houten 																						vloer).

Geluidsisolatie (dB): >55dB (incl. 65mm steenwol onder houten vloer)

Vochtstabiliteit : bestendig tegen RV van max. 70%

Toebehoren:

-	vuren kantlatten.

-	vuren klossen.

.01	BINNENPLAFOND

T.p.v. de ruimten….., als aangegeven op tekening.

FAAY Scheidingswand VP54

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand VP54

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Wanddikte (mm) :		54.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,54

Brandwerendheid (1364-1) (min.):	30.

Geluidsisolatie (dB): 30.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): -	vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Scheidingswand SP54

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, SPAANPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, SPAANPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand SP54

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : spaanplaat 5mm.

-	materiaal kern: vlasvezelplaat 34mm.

Wanddikte (mm) : 		54.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,38

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	<20.

Geluidsisolatie (dB): 27.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: aluminium T-profiel of vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): -	vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Scheidingswand VP70

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand VP70

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Wanddikte (mm) :		70.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,23

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	45.

Geluidsisolatie (dB): 33.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): -	vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Scheidingswand SP70

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, SPAANPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, SPAANPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand SP70

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : spaanplaat 10mm.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Wanddikte (mm) : 		70.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,20

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	<20.

Geluidsisolatie (dB): 29.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: aluminium T-profiel of vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): -	vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Scheidingswand HV84

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, HOUTVEZELPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand HV84

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : houtvezelplaat 20mm.

-	materiaal kern: vlasvezelplaat 44mm

Wanddikte (mm) :	84.

Moduulmaat (mm):	597.

Hoogte (mm): 			zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	-	VK kant (90 graden hoek)

-	naadloos, afwerking leemstuc inclusief gaasband

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,33

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	>30 (Met 2x 8mm Leemstuc).

Geluidsisolatie (dB): 33.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): -	vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Isolatiewand IW90

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW90.

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: GP22.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) :		90.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	stalen I-profiel 70mm of stalen TT-profiel 50mm.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,68

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	45.

Geluidsisolatie (dB): 50.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren spouwlatten met Airexband.

-	vloeraansluiting: vuren spouwlat met Airexband.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat met Airexband.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Isolatiewand IW100

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW100.

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: VP35.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 25mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) : 		100.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	stalen I-profiel 70mm of stalen TT-profiel 50mm.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,76

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	60.

Geluidsisolatie (dB): 45.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren spouwlat met Airexband.

-	vloeraansluiting: vuren spouwlat met Airexband.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat met Airexband.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Woningscheidende wand IW148

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW148.

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: VP54.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) : 		148.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veer.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,47

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	90.

Geluidsisolatie (dB): 56.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren stellat met Airexband.

-	vloeraansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren stellat met Airexband.

-	wandaansluiting:	halve houten veer.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De woningscheidende wanden

FAAY Woningscheidende wand IW200 (2x VP54)

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW200.

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: VP54.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) : 		200.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veer.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,44

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	90.

Geluidsisolatie (dB): 59.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren stellat met Airexband.

-	vloeraansluiting: vuren sloffen met Airexband of vuren stellat met Airexband.

-	wandaansluiting:	halve houten veer.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De woningscheidende wanden

FAAY Woningscheidende wand IW200 (2x VP70)

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW200.

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: VP70.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) : 		200.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veer.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,38

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	120.

Geluidsisolatie (dB): 59.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat met Airexband.

-	vloeraansluiting: vuren stellat met Airexband.

-	wandaansluiting:	halve houten veer.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De woningscheidende wanden

FAAY Voorzetwand GP22

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand GP22.

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

Paneeldikte (mm) : 			22.

Constructiedikte(mm): 		60.

Moduulmaat (mm):		-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	stalen T-profiel 50mm.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 2,77 (excl. steenwol)

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	< 20.

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering ca. 5 dB (excl. steenwol)

-	verbetering ca. 10-20 dB (incl. steenwol)

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat of slof.

-	vloeraansluiting: vuren stellat of vuren slof.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand VP35

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand VP35.

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Paneeldikte (mm) : 			35.

Constructiedikte(mm): 		75.

Moduulmaat (mm):		-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling elementen:	-	stalen T-profiel.

- Triplex veer.

Koppeling naar achterconstructie: viltlat.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 2,13 (excl. steenwol)

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	 < 20.

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering ca. 5 dB (excl. steenwol)

-	verbetering ca. 10-20 dB (incl. steenwol)

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat of slof.

-	vloeraansluiting: vuren stellat of vuren slof.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand VP35 Liplas

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand VP35.

Elementopbouw:

-	materiaal beplating: gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern: vlasvezelplaat

Paneeldikte (mm) : 		35.

Constructiedikte(mm): 	35 – 77.

Moduulmaat (mm):		600 (575mm werkend).

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling elementen:	-	Met Faayfix verlijmde lip.

Koppeling naar achterconstructie: Ontkoppeld of met spouwlat.

Naadafwerking :	-	Afgeschuinde kant.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 2,13 (excl. steenwol)

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	 < 20.

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering minimaal 4 dB

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren spouwlat.

-	vloeraansluiting: vuren spouwlat.

-	wandaansluiting zijkant:	Faayfix of vuren spouwlat links en Faayfix rechts.

-	wandaansluiting achter:	geen, of vuren spouwlat met Airexband, of spouwlat met kokosvilt en Airexband.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand VP54 Liplas

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand VP35.

Elementopbouw:

-	materiaal beplating: gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern: vlasvezelplaat

Paneeldikte (mm) : 		35.

Constructiedikte(mm): 	54 – 96.

Moduulmaat (mm):		-	400 (375mm werkend).

-	600 (575mm werkend).

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling elementen:	-	Met Faayfix verlijmde lip.

Koppeling naar achterconstructie: Ontkoppeld of met spouwlat.

Naadafwerking :	-	Afgeschuinde kant.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,54 (excl. steenwol)

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	 < 20.

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering minimaal 6 dB

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren spouwlat.

-	vloeraansluiting: vuren spouwlat.

-	wandaansluiting zijkant:	Faayfix of vuren spouwlat links en Faayfix rechts.

-	wandaansluiting achter:	geen, of vuren spouwlat met Airexband, of spouwlat met kokosvilt en Airexband.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand VP70 Liplas

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand VP35.

Elementopbouw:

-	materiaal beplating: gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern: vlasvezelplaat

Paneeldikte (mm) : 		35.

Constructiedikte(mm): 	70 – 112.

Moduulmaat (mm):		-	400 (375mm werkend).

-	600 (575mm werkend).

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling elementen:	-	Met Faayfix verlijmde lip.

Koppeling naar achter constructie: Ontkoppeld of met spouwlat.

Naadafwerking :	-	Afgeschuinde kant.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,23 (excl. steenwol)

Brandwerendheid (EN 1364-1) (min.):	 < 20.

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering minimaal 8 dB

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren spouwlat.

-	vloeraansluiting: vuren spouwlat.

-	wandaansluiting zijkant:	Faayfix of vuren spouwlat links en Faayfix rechts.

-	wandaansluiting achter:	geen, of vuren spouwlat met Airexband, of spouwlat met kokosvilt en Airexband.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																						schroeven.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand PG/Wall-in-One BASIC

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan één zijde

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 					en max. 80%, temperatuur bedraagt minimaal 5ºC, bij afvoegen van de wand

minimaal 10ºC.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZET ISOLATIEWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: Verdiepingshoog wandsysteem, voorzetwand Na-isolatiewand.

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern : pirplaat met dampdichte folie aan weerskanten

Paneeldikte (mm) : 9,5mm + dikte pirplaat.

Constructiedikte(mm): 9,5mm + dikte pirplaat.

Moduulmaat (mm):	-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling elementen:	koud tegen elkaar aan

Koppeling naar achter constructie: verlijmd met FAAYFOAM.

Naadafwerking :	-	AK zonder afwerking

-	naadloos, zonder verlijming.

volgens montagehandleiding.

Warmteweerstand Rd plaatmateriaal (m2*K/W):

- PG60 : 2,26

-	PG70 : 2,71

-	PG80 : 3.15

-	PG90 : 3,60

Brandklasse (EN 13501-1): B, s1, d0

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering ca. 5 dB

Toebehoren:

plafondaansluiting: PG-SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR.

-	vloeraansluiting: PG-SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR of verduurzaamde vuren slof.

-	wandaansluiting:	achter met FAAYFOAM of verduurzaamde vuren spouwlatten, zijkant met verduurzaamde vuren spouwlatten en PG/SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR.

-	hoeken (haaks): PIR verwijderen (element verjongen) met dikte PG element, verjongde deel verlijmen met FAAYFIX lijm op kopse kant.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand PG/Wall-in-One SYSTEM

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan één zijde

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 					en max. 80%, temperatuur bedraagt minimaal 5ºC, bij afvoegen van de wand

minimaal 10ºC.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZET ISOLATIEWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand Na-isolatiewand.

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern : pirplaat met dampdichte folie aan weerskanten

Paneeldikte (mm) : 9,5mm + dikte pirplaat.

Constructiedikte(mm): 29,5mm + dikte pirplaat.

Moduulmaat (mm):	-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling elementen:	met PG verbindingsregel

Koppeling naar achterconstructie: PG Verbindingsregel en spouwlatten.

Naadafwerking :	-	AK zonder afwerking

-	naadloos, koud op de XPS T-regel.

volgens montagehandleiding.

Warmteweerstand Rd plaatmateriaal (m2*K/W):

- PG60 : 2,26

-	PG70 : 2,71

-	PG80 : 3.15

-	PG90 : 3,60

Brandklasse (EN 13501-1): B, s1, d0

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering ca. 5 dB

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: PG-SEALBAND

-	vloeraansluiting: PG-SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR of verduurzaamde vuren slof.

-	wandaansluiting:	achter PG-verbindingsregel, zijkant met een verduurzaamde vuren spouwlat en PG/SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR.

-	hoeken (haaks): PIR verwijderen (element verjongen) met dikte PG element, verjongde deel verlijmen met FAAYFIX lijm op kopse kant.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand PG/Wall-in-One VRIJSTAAND

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan één zijde

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 					en max. 80%, temperatuur bedraagt minimaal 5ºC, bij afvoegen van de wand

minimaal 10ºC.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZET ISOLATIEWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand Na-isolatiewand.

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern : pirplaat met dampdichte folie aan weerskanten

Paneeldikte (mm) : 9,5mm + dikte pirplaat.

Constructiedikte(mm): 29,5mm + dikte pirplaat.

Moduulmaat (mm):	-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling elementen:	met grenen verbindingsregel

Koppeling naar achterconstructie: n.v.t..

Naadafwerking :	-	AK zonder afwerking

-	naadloos, koud op de grenen regel.

volgens montagehandleiding.

Warmteweerstand Rd plaatmateriaal (m2*K/W):

- PG60 : 2,26

-	PG70 : 2,71

-	PG80 : 3.15

-	PG90 : 3,60

Brandklasse (EN 13501-1): B, s1, d0

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering ca. 5 dB

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: PG-SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR.

-	vloeraansluiting: vuren slof.

-	wandaansluiting:	zijkant met een verduurzaamde vuren spouwlat en PG-SEALBAND t.p.v. overgang gips en PIR.

-	hoeken (haaks): PIR verwijderen (element verjongen) met dikte PG element, verjongde deel verlijmen met FAAYFIX lijm op kopse kant.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Prefab wand KS70

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, VEZELVERSTERKTE GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	zijde a 2 laags.

-	zijde b 1 laag.

- 	Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig met PE-band zijn  uitgevoerd dat de wand daardoor stabiel blijft staan.

Opslag en montage:

-	Altijd afgedekt opgeslagen tegen weersinvloeden.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage tijdens de casco bouw.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWAND, 	VEZELVERSTERKTE GIPSPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: Prefab wand, voorzien van elektravoorbereidingen.

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden, a-symetrisch.

-	materiaal beplating : vezelversterkte gipsplaat, zijde a 2 x 10mm, zijde b 15mm.

-	materiaal kern: vlasvezelplaat

Wanddikte (mm) :70.

Moduulmaat (mm):	kamerbreed.

Hoogte (mm): 			kamerhoog.

Koppeling :	n.v.t..

Naadafwerking :	-	stuiknaad/facet.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,54

Geluidisolatie Rw (dB): 38

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: PE band.

-	vloeraansluiting: vuren lat, gekoppeld aan constructievloer.

-	wandaansluiting:	verlijming, schroeven of luchtdicht band.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden